广州王老吉药业股份有限公司

招 标 书

招标项目：（王老吉药业）口服液洗烘罐轧高速联动线（稳定速度550瓶/分钟）招标

2018年07月17日

广州王老吉药业股份有限公司简介

广州王老吉药业股份有限公司是广州医药集团广州药业的子公司，始建于1828年，其前身为王老吉联合制药厂，1992年12月改制成为广州羊城药业股份有限公司，2004年3月恢复为王老吉的字号，正式更名为广州王老吉药业股份有限公司。

王老吉药业历经近200年的发展，现已成为我国中成药生产企业50强之一。2009年位列中国医药工业百强榜第68位。2013年王老吉药业的销售额达到33亿元，是广药集团旗下销售规模最大的制造业企业，被中国食品工业协会评为2012-2013年度全国食品工业优秀龙头食品企业。

“王老吉”是广州著名老字号，2006年获得国家商务部颁发的首批“中华老字号”证书， 2009年，“王老吉”成为全国驰名商标。2010年11月10日，广药集团联合国家中医药管理局、国家食品药品监督管理局、中国中药协会、中国社会科学院知识产权中心等共同在人民大会堂举办“中国知识产权（驰名商标）高峰论坛暨广药集团王老吉‘大健康’产业发展规划新闻发布会”，北京名牌资产评估有限公司郑重宣布：“王老吉”品牌价值评估为1080亿元，成为中国第一品牌。

王老吉药业一贯致力于严格的质量管理，是国内首批获澳大利亚 TGA 认证的制药企业。 2003 年，公司全面通过了国家药监局的 GMP 认证 。 2007 年，获得由国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》。同时，公司被广州市卫生局评为食品卫生等级的 A 级单位。2013年被评为“广东省实施卓越绩效模式先进企业”和“全国实施卓越绩效模式先进企业”。

王老吉药业主要产品包括食品和药品两大类，盒装王老吉凉茶单品的销售额成为盒装凉茶全国销量领先的产品，同时也是广州医药行业销售额最大的产品。公司的经济效益也持续快速增长， 连年成为广州市白云区名列前茅的重点纳税大户和纳税突出贡献企业。

王老吉公司以 “ 济世、科学、爱国 ” 为企业理念，自觉履行企业的社会责任，积极资助民生建设。企业的未来发展愿景是：“食品做中国植物饮料的领头羊，药品做 OTC 中成药的领先者”， 将王老吉的产品推向全球市场。王老吉药业将经营的健康事业以信息化推动工业化，把公司建设成为科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的现代化企业。

广州王老吉药业股份有限公司

招标采购函

致各投标公司：

广州王老吉药业股份有限公司招标采购工作组（以下简称招标工作组），对本公司《口服液洗烘罐轧高速联动线（稳定速度550瓶/分钟）》进行竞争性公开招标。

凡对本投标提出询问，请以电话、传真形式与招标方联系。

地  址：广州市广花二路831号广州王老吉药业股份有限公司采购部

电  话：020-66830491转8071

邮箱： wljcgb333@163.com

联系人：唐勇波

监督电话：020-86205112

广州王老吉药业股份有限公司

2018年 07月17日

投标单位须知

一、投标范围：

招标方指定的《口服液洗烘罐轧高速联动线设备（稳定速度550瓶/分钟）》。

二、投标要求及说明：

1、必须遵守公开、公平、公正的原则，确保各供应商收到的标的一致。

2、任何人不得以任何方式影响竞标的公开、公平、公正性。

3、我司只承认供应商的第一次报价，邀请的竞标单位可以不参与竞标，但不允许恶意竞价，如有发现取消合作资格，并将其列为黑名单。

4、由于竞标单位的失误造成投标文件错误、投标文件内容不全、字迹模糊、难以辩认和遗漏，或未按规定填写视为无效，由此造成的后果由竞标单位负责。

5、邀请的竞标单位必须在我司规定的时间段时投递报价函，超过我司规定的时间送达的报价函视同弃标，其报价仅作参考。

三、投标费用：

无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

四、投标文件送达

1、投标文件送达截止时间：2018年07月30日16时止。

2、投标文件送达地点（邮寄或直接送达）：广州市白云区广花二路831号广州王老吉药业股份有限公司采购部王小华小姐收（邮编510450，联系电话66830432）

3、投标文件送达时必须密封，并在信封封口处两头加盖骑缝章，在信封右上角标明“王老吉药业《口服液洗烘罐轧高速联动线设备》投标”字样。

五、投标文件的组成

1、投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性。投标文件一式二份，正本一份，副本一份，其中技术标方案、报价分别分开密封，再打包总密封邮寄或送达。

2、投标文件的组成

2.1、附件1、《口服液洗烘罐轧高速联动线投标承诺书》

2.2、附件2、《口服液洗烘罐轧高速联动线投标授权委托书》

2.3、附件3、《口服液洗烘罐轧高速联动线技术方案书》

2.4、附件4、《口服液洗烘罐轧高速联动线投标报价表》

2.5、附件5、《对口服液洗烘罐轧高速联动线的URS文件回应》

2.6、投标的其它附加资料（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证及企业上年度财务报表等其它资料等）

3、投标文件的填写

3.1、投标人应按招标文件中提供的投标文件的格式要求，完整填写投标报价表及相关资料，并与附加页一起用A4纸按第2点列示的顺序装订。

3.2、投标报价表中的价格包含16%增值税价格和运费、安装调试价格，

3.3、投标单位价格应以人民币报价。

3.4、报价单填写要求书写工整，不得改动，改动后视作无效。

3.5 、投标人必须将我司发放的邀标书与投标书一起密封邮寄或直接送达采购部。

六、中标确认：

1、我司成立评标小组，评标小组根据评标办法评定中标单位（本次投标为现场唱标）。

2、评标结果我司以书面形式或电话通知等形式反馈至各投标单位。

七、特别声明：

为了保障共同利益及合作双赢，欢迎各投标单位对我司在合作过程中的不公正行为进行监督，投诉邮箱：wljjcb@126.com；投诉电话：020-87379833转8332。

八、标的技术说明：

1、招标数量：

| 序号 | 设备项目名称 | 计划采购量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 口服液洗烘罐轧高速联动线（稳定速度550瓶/分钟） | 2套 |
| 2 | 交货时间：要求必须2019年1月到达广州王老吉药业公司，发货前必须完成FAT验收。 |

九、验收标准

（1）、验收时间

口服液产能提升技术改造项目设备完成上线安装调试后，设备进入试用并连续试生产10个批次正常则验收。

（2）、验收标准：

按广州王老吉药业股份有限公司URS技术文件进行验收。

十、附件：

附件1、《口服液洗烘罐轧高速联动线投标承诺书》

附件2、《口服液洗烘罐轧高速联动线投标授权委托书》

附件3、《口服液洗烘罐轧高速联动线技术方案书》

附件4、《口服液洗烘罐轧高速联动线投标报价表》

附件5、《对口服液洗烘罐轧高速联动线的URS文件回应》

附件1：《口服液洗烘罐轧高速联动线投标承诺书》

广州王老吉药业股份有限公司

口服液洗烘罐轧高速联动线投标承诺书

广州王老吉药业股份有限公司：

在审阅了所有招标采购文件后，我方同意按照招标文件的规定参与投标。我方保证所提供的全部报价和其他资格证明文件的真实性、合法性，并郑重承诺如下：

1、我方同意、赞成并遵守招标书中的全部内容。

2、如果我方产品中标，我方将按照签订的合同要求，确保履行。

3、我方承诺：我方不会为达成中标同招标人进行任何不正当联系，不会在竞争性投标过程中有任何违法违规行为。

4、除非达成新的协议,贵公司的中标通知书、招标文件和本投标承诺书将构成约束双方的合同条款。

5、如发生下列情况之一，我方同意并承担由此给贵公司造成的损失。

①确定中标后，竞价投标方不按规定签订合同；

②确定中标后，竞价投标方不按合同执行；

③贿赂甲方人员；

④相互串通投标、排斥、损害他人等对公平竞争造成危害的行为；

⑤提供虚伪证明文件，或以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑥其他违反法律法规的行为。

6、本承诺签字盖章后即生效（复印件有效），具法律效力。

投标单位（公章）________________________

法定代表人  ____________________________

日      期          年____ _月______日

附件2：《口服液洗烘罐轧高速联动线投标授权委托书》

投标授权委托书

广州王老吉药业股份有限公司：

我公司同意参加贵公司组织的《口服液洗烘罐轧高速联动线》招标，现特授权以下人员参加本次投标：

| 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

以上人员有权代表我公司参加标前会议、进行投标报价及参加开标会议等招标活动。

投标单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

附件3：《口服液洗烘罐轧高速联动线技术方案书》

请投标供应商根据王老吉药业口服液洗烘罐轧高速联动线设备的用户要求，以及车间现场操作空间（附车间操作间平面图），设计符合用户需求的设备详细技术方案，满足但不限于下述条件：

- 须提供匹配设备的详细、完整技术方案描述（如：设备结构、工作原理、主要技术参数、技术特点等）；

- 按照王老吉药业车间操作间平面图来进行设备布局（需标明具体尺寸）；（图中灌封间里的暂存罐必须放在灌封间，并请厂家将暂存罐与两联动线的灌封设备连接配套使用，布局合理）请在投标书附上布局图；

- 投标企业生产规模、机加工能力、企业信誉度等企业介绍；

- 企业用户介绍（2016年以来，用相同或相近规格型号设备来生产口服液产品的用户数及使用情况）；

- 售后服务方案，包含但不限于：保修期内所提供的服务、保修期后所提供的服务、设备零配件的供应方案（可以无偿赠送提供的设备备件金额及清单、设备主要部件清单及价格、设备易损件清单及价格）

- 须满足王老吉药业公司要求的交货时间：要求必须2019年1月到达广州王老吉药业公司，发货前必须完成FAT验收。

附件4：《口服液洗烘罐轧高速联动线投标报价表》

广州王老吉药业股份有限公司

口服液洗烘罐轧高速联动线

投标报价表

投标单位名称

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 投标金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口服液产能提升技术改造项目设备——口服液洗烘罐轧高速联动线 | 2套 |  |  |
| 总价格（元）： |  |
| 备注： 以上报价均为16%增值税含税价，以上报价包含产品、运费及安装调试费等。 本报价除投标总价格外，如含有其它分项价格（包括设备零部件清单及易损件清单），则必须详细列明分项报价组成（投标文件里需详细列明提供）。 交货期：要求必须2019年1月到达广州王老吉药业公司，发货前必须完成FAT验收。 付款方式： |

投标单位（公章）________________________

法定代表人  ____________________________

日      期          年____ _月______日

附件5：《对口服液洗烘罐轧高速联动线的URS文件回应》

### 一、口服液洗烘罐轧高速联动线URS技术文件要求

1.  目的

本文件是广州王老吉药业股份有限公司制定的用以说明口服液灌封设备线（洗、烘、灌、轧）的用户要求。目的是通过重要的部件、关键参数和必须的选择，以可能的最有效的花费去获得满足需求。

本文件的执行将记录和证明本公司对供应商提出的口服液灌封设备线需求的具体内容，供应商应以此为依据并进行设备或系统的初步规格选型并最终完成详细设计，为将来的设备验证提供依据。

2.  范围

本用户需求及其附件是对口服液灌封设备线的设计、生产、安装、检查和测试、文件交付的说明和最低要求。

该设备的主要用途是：用于制剂车间口服液进行灌封。

3．法规与指南

整个系统或设备必须符合相关规范、标准的要求，并符合广州王老吉药业股份有限公司的质量方针。设备应符合但不限于以下适用的法规和指南：

《药品生产质量管理规范》2010年版

ISO 14644-1

《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）

GAMP药品生产自动化管理规范

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

国际电工委员会标准

4. 术语

| URS | 用户需求说明书 |
| --- | --- |
| GMP | 药品生产质量管理规范 |
| DN | 公称直径 |
| EHS | 环境、职业健康、安全 |
| RAM | 可靠、可用、可维修性 |
| FAT | 工厂验收测试 |
| SAT | 现场验收测试 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| PQ | 性能确认 |

5.设备描述

本口服液灌封设备线用在制剂车间进行口服液的灌封，主要包含洗、烘、灌、轧等主要的工作流程，分为清洗、干燥灭菌、灌装轧盖，每台单机可以单机独立使用，可以联动使用，联动生产时需要完成送瓶、喷淋水、超声波清洗、机械手夹瓶、翻转瓶、冲水（瓶内、瓶外）、冲气（瓶内、瓶外）、预热、烘干灭菌、冷却、灌装、理盖、轧盖等工序。

采用PLC控制人机界面操作，联动控制和单机操作，要求保证设备正常运行，自动化程度高、劳动强度低，碎瓶率低，全线整洁高效。

6.  技术要求

6.1整线描述

主要用于生产灌封10ml中药口服液制剂

| 需求编号 | 功能需求 | 必达项要求 | 对应必达项是否满足要求（填“是”或“否” | 除对应需求必达项外，如另有详细描述请说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 整条线应包括：超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、灌轧机，设备均连线，预留数据采集端口。 | 必需★ |  |  |
| URS02 | 洗烘灌轧线整条线每分钟稳定产能550瓶/min（10ml口服液瓶、B型瓶）。 各设备之间传送稳定，整齐、紧凑、缓冲适当；机架非不锈钢件表面为金属烤漆处理。 | 必需★ |  |  |
| URS03 | 整条线装机本着节能、环保、安全的要求，进行设计和安装。供应商按照用户提供的现有房间图进行合理设计布局，提供可行的布局平面图。 | 必需★ |  |  |

6.2  洗瓶机

| 需求编号 | 用户需求 | 必达项要求 | 对应必达项是否满足要求（填“是”或“否” | 除对应需求必达项外，如另有详细描述请说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 10ml规格（B型瓶）的口服液瓶，符合国标。 | 必需 |  |  |
| URS02 | 设计生产能力为600瓶/min（以10ml口服液瓶计）；稳定生产能力不低于560瓶/min（10ml口服液瓶）。 | 必需 |  |  |
| URS03 | 压缩空气气压；耗气量由供应商提供、纯化水耗水量及要求由供应商提供。 | 必需 |  |  |
| URS04 | 设备功率由供应商提供，配置要求合理。 | 必需 |  |  |
| URS05 | 碎瓶率≤0.1%。 | 必需 |  |  |
| URS06 | 机架底座采用整体铸件。 | 必需 |  |  |
| URS07 | 机架不能采用拼装方式，机架应采用整体加工方式，确保提升轮体、转盘与出瓶拨轮之间的位置精度。 | 必需 |  |  |
| URS08 | 设备正常运转时，在离机器1m远处测得噪音值应不高于80dBA。 | 期望 |  |  |
| URS09 | 采用压力变送器对水气压进行监测，水、气压力低于或高于设定值时，设备自动报警并停机，确保清洗效果及其安全性。 | 必需 |  |  |
| URS10 | 循环水滤芯采用10μm，压缩空气滤芯采用0.22μm，配备纯化水使用终端过滤器。 | 必需 |  |  |
| URS11 | 转盘中心应设置有排湿气接口，能有效防止冷凝水的产生及掉入设备内部带来污染的风险。 | 必需 |  |  |
| URS12 | 循环水接水盘及水箱需为304不锈钢材质，水箱底盘要求为压制圆弧成型，方便清洁。 | 必需 |  |  |
| URS13 | 循环水系统有循环水泵，具有过载保护和缺水保护功能。 | 必需 |  |  |
| URS14 | 循环水箱应设液位传感器，液位过低报警，机器暂停运行，恢复后自动运行。 | 必需 |  |  |
| URS15 | 纯化水需设置接收、循环及过滤系统，作为前道清洗介质使用。 | 必需 |  |  |
| URS16 | 所有非运动管路需为S304不锈钢材质，采用自动焊。快卡连接，并需提供材质报告。 | 必需 |  |  |
| URS17 | 管路的安装应设有斜度，具备低点排水。 | 必需 |  |  |
| URS18 | 超声波功率应能连续可调，调节范围（0～1000W）。 | 必需 |  |  |
| URS19 | 所有运动管路采用软管连接，软管需符合食品级要求，耐磨损耐压耐高温，并采用快卡连接。 | 必需 |  |  |
| URS20 | 喷针需为S304不锈钢材质，并采用贯穿方式，端面激光焊接，拆卸安装方便快捷，并应无卫生死角。 | 必需 |  |  |
| URS21 | 喷针需定位准确，不易变形、对中心性好，且与瓶内壁无磨擦，保障瓶内外壁不被划伤、不产生玻屑和金属微粒。 | 必需 |  |  |
| URS22 | 水气控制阀门需采用卫生级隔膜阀，气动隔膜阀选用盖米品牌。 | 必需 |  |  |
| URS23 | 清洗针可伸入瓶子内清洗，拔轮、瓶夹等塑料件选用聚甲醛（POM）等材料 | 必需 |  |  |
| URS24 | 出瓶应设置自动计数装置。出瓶至隧道轨道与洗瓶间应能有效隔离，防止污染；出瓶至隧道的连接部分，应配有保护罩，防止对清洗后的产品污染。 | 必需 |  |  |
| URS25 | 具有相应的联动控制功能，信号通讯稳定可靠，当下游机器发生堆瓶时，上游机器不能正常生产。 | 必需 |  |  |
| URS26 | 设置一体式有机玻璃罩，防止水、气飞溅，并便于观察整个清洗过程。防护罩标配气缸升降装置。 | 必需 |  |  |
| URS27 | 防护罩需预留有排湿气接口，电气预留抽湿风机接口。 | 必需 |  |  |
| URS28 | 主电机采用西门子品牌、主减速机应采用杰牌品牌，应能确保设备运行稳定可靠。 | 必需 |  |  |
| URS29 | 应在可方便快捷操作的位置设置紧急停机按钮。 | 必需 |  |  |
| URS30 | 控制元件 | 采用PLC可编程人机界面控制，生产线控制系统采用全自动控制，能联动控制和单机操作。 | 必需 |  |  |
| URS31 |  | 电气品牌应为国内外知名品牌，如触摸屏品牌为Proface，PLC品牌为西门子，变频器采用丹弗斯。 | 必需 |  |  |
| URS32 |  | 可实现生产状况和生产现场情况监控，并且在出现故障时自动停机，保证整个机组的正常运行。操作简单，维修方便。 | 必需 |  |  |
| URS33 | 报警系统 | 应设置声光报警系统。 | 必需 |  |  |
| URS34 |  | 水气压力超出上下限时报警暂停，恢复后自动运行。 | 必需 |  |  |
| URS35 |  | 循环水温度超出上下限时报警暂停，恢复后自动运行。 | 必需 |  |  |
| URS36 |  | 水箱内水位过低时报警暂停，恢复后自动运行。 | 必需 |  |  |
| URS37 |  | 烘干机挤瓶时报警暂停，恢复后自动运行。 | 必需 |  |  |
| URS38 |  | 超声波过载报警停机，恢复后手动复位报警后自动运行。 | 必需 |  |  |
| URS39 |  | 网带缺瓶报警，恢复后手动复位报警后自动运行。 | 必需 |  |  |

6.3 隧道式（灭菌）干燥机

| 需求编号 | 用户需求 | 必达项要求 | 对应必达项是否满足要求（填“是”或“否” | 除对应需求必达项外，如另有详细描述请说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设计生产能力为600瓶/min（以10ml口服液瓶计）；稳定生产能力为580瓶/min（10ml口服液瓶）。 | 必需 |  |  |
| URS02 | 干燥工艺流程：进瓶→预热→干燥→冷却→出瓶；设备功率由供应商提供，配置要求合理。经过灭菌干燥机出来口服液瓶温度≤40℃。 | 必需 |  |  |
| URS03 | 设备正常运转时，在离机器1m远处测得噪音值应不高于80dBA | 必需 |  |  |
| URS04 | 隧道烘箱传送带应采用有侧带的链式网带。 | 必需 |  |  |
| URS05 | 设备应能监控各功能段间压差，各压差管路应为耐高温塑料管或铜管。隧道烘箱的各区域应具有压差表和温度显示。实时记录烘箱各段工作温度。可进行干燥温度曲线的记录。 | 必需 |  |  |
| URS06 | 高温段高温高效过滤器采用负压密封结构。 | 必需 |  |  |
| URS07 | 高温段采用凸台倒流结构，防止过滤器边框密封不严导致交叉污染问题。 | 必需 |  |  |
| URS08 | 干燥机高温高效过滤器品牌为国内外知名品牌，如国产康菲尔。中、初效过滤器采用国内知名品牌，如苏净华泰。 | 必需 |  |  |
| URS09 | 电气品牌应为国内外知名品牌，如触摸屏品牌为Proface，PLC品牌为西门子，变频器采用丹弗斯。 | 必需 |  |  |
| URS10 | 主传动系统电机减速机采用星光传动减速一体机。 | 必需 |  |  |
| URS11 | 输送网带应可无级变速调整，运转平稳，不跑偏、不爬行。 | 必需 |  |  |
| URS12 | 烘干机空载热分布达到±5℃。 | 必需 |  |  |
| URS13 | 设备各段应配备有检测层流风机是否正常运转的装置。 | 必需 |  |  |
| URS14 | 应设置声光报警系统。 | 必需 |  |  |
| URS15 | 预段热、高温段均具有温控装置，温控精度为±5℃。并具有自动保护装置。 | 必需 |  |  |
| URS16 | 在生产结束时，应该有排空推瓶板保证最后的瓶子完全排出烘干机网带，并且能自动停网带以保护出瓶过渡板不被划伤。 | 必需 |  |  |
| URS17 | 断电时，控制系统的参数记录可保留，在恢复供电时可继续执行。 | 必需 |  |  |
| URS18 | 配有停电保护装置，在高温区设有进气管路，若遇突然断电，手动打开控制阀门，洁净的压缩空气直接进入高温区进行降温，防止高温高效过滤器烧坏（用户自备储气罐与洁净压缩空气）。 | 必需 |  |  |
| URS19 | 电控箱与主机一体，电气控制箱要依照电气制造业标准制作，控制箱门有橡皮垫圈及进气过滤。 | 必需 |  |  |
| URS20 | 代码注释，输入输出解释。系统每个输入输出，程序中用到的常数，变数，要详细描述。禁止设置任何以时间为期限的控制程序。禁止设置任何以时间为期限的控制程序。 | 必需 |  |  |
| URS21 | 输送网带有过载保护功能，可以选择低温运行和手动运行传送网带。 | 必需 |  |  |
| URS22 | 干燥段前后挡板及出瓶处挡板可通过手轮调节高低，以适应不同瓶子高低的需求。 | 必需 |  |  |
| URS23 | 设备应有保温层，提供保温材料名称，不得含有石棉材料，不脱落碎屑，有良好的隔热效果，保温层应密封良好，设备高温段保温层外层温度最高不超过 45℃。 | 必需 |  |  |
| URS24 | 应有停电保护装置，确保高温高效过滤器不因停电后而造成过热损坏。 | 必需 |  |  |
| URS25 | 预热段、加热段和冷却段层流风机应变频控制。 | 必需 |  |  |
| URS26 | 高效过滤器必须能满足干燥工艺用风量、温度的要求，并能承受相应的风压，且容易监测，容易更换，容易维修，耐高温。 | 必需 |  |  |
| URS27 | 所有高效过滤器的安装应远离电加热器。 | 必需 |  |  |
| URS28 | 应设置系统运行过程中高温干燥区温度超限报警及自动处理功能。应设置当隧道内部温度高于 100℃时，风机不得停止运转保护功能。 | 必需 |  |  |
| URS29 | 隧道烘箱配有可抽出式的玻屑收集与处理装置，无死角不易积存玻璃屑。 | 必需 |  |  |
| URS30 | 对干燥温度的验证，配置双温探头。 | 必需 |  |  |
| URS31 | 冷却段和预热段均设有有目检观察窗。 | 必需 |  |  |
| URS32 | 设备碳钢组成部件，组装之前进行防腐或烤漆处理，设备使用周期内不得腐蚀产生脱落物。 | 必需 |  |  |
| URS33 | 加热管采用波纹片不锈钢加热管加热，加热管错层排列，其排列方式以减少气流阻力，减少风压、风量损失，提高热交换效率，延长加热管使用寿命，更具安全性为原则。 | 必需 |  |  |
| URS34 | 人机界面应设置三级登录权限以防止非授权访问、控制操控权限，应有中文界面。 | 必需 |  |  |
| URS35 | 控制系统 | 采用PLC可编程人机界面控制，生产线控制系统采用全自动控制，能联动控制和单机操作。 | 必需 |  |  |
| URS36 |  | 应在可方便快捷操作的位置设置紧急停机按钮。 | 必需 |  |  |
| URS37 |  | 电气品牌应为国内外知名品牌，如触摸屏品牌为Proface，PLC品牌为西门子，变频器采用丹弗斯。 | 必需 |  |  |
| URS38 |  | 为确保在生产开始与快结束时所有瓶干燥的效果，程序设有具体保障措施。 | 必需 |  |  |
| URS39 | 报警系统 | 可实现生产状况和生产现场情况监控，并且在出现故障时自动停机，保证了整个机组的正常运行。操作简单，维修方便。 | 必需 |  |  |
| URS40 |  | 应设置声光报警系统。 | 必需 |  |  |
| URS41 |  | 灌装机挤瓶时报警停机，恢复后自动运行。 | 必需 |  |  |
| URS42 |  | 干燥温度未达到时报警停止网带运行，恢复后自动运行。 | 必需 |  |  |
| URS43 |  | 网带电机过载时报警停止网带运行，恢复后自动运行。 | 必需 |  |  |

6.4 灌轧机

| 需求编号 | 用户需求 | 必达项要求 | 对应必达项是否满足要求（填“是”或“否” | 除对应需求必达项外，如另有详细描述请说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 10ml规格（B型瓶）符合国家标准口服液瓶。 | 必需 |  |  |
| URS02 | 设计生产能力为600瓶/min（以10ml口服液瓶计）；稳定生产能力为550瓶/min（10ml口服液瓶）。 | 必需 |  |  |
| URS03 | 破瓶率≤0.1%。 | 必需 |  |  |
| URS04 | 轧盖合格率≥99.9%。 | 必需 |  |  |
| URS05 | 无瓶止灌率99.9%。 | 必需 |  |  |
| URS06 | 装量稳定在10.0—10.5ml、灌装精度：≤±2%/批。 | 必需★ |  |  |
| URS07 | 离设备1米处测得噪音值不高于80dBA。 | 期望 |  |  |
| URS08 | 所有药液管道、管件材质为316L，软管材质为符合GMP要求的材质，需要有材质证明。 | 必需 |  |  |
| URS09 | 灌针跟踪方式：通过两伺服电机带动灌针架随进瓶拨轮作圆周往复式跟踪。 | 必需 |  |  |
| URS10 | 灌装节距到轧盖节距采用逐渐加速方式，不能采用突变节距方式，防止出现甩液情况。 | 必需 |  |  |
| URS11 | 配备可靠的不锈钢单项阀防止药液滴漏；设备具有无瓶不灌装功能。 | 必需 |  |  |
| URS12 | 玻璃瓶传输及定位装置应准确可靠，进瓶采用大拨轮+双塑胶链板网带进瓶，能有效防止进瓶时断层、挤瓶、炸瓶；采用绞龙+网带走瓶实现拨轮之间过渡对接，走瓶更加平稳，降低碎瓶率、且能有效防止高速下药液飞溅。 | 必需 |  |  |
| URS13 | 在出瓶处设有产量的计数装置，计数器采用槽型光，防护等级IP65以上。 | 必需 |  |  |
| URS14 | 配有相应的缺瓶、计数、铝盖、堆瓶检测传感装置；能自动进瓶、出瓶、理盖、进盖、扣盖轧紧。 | 必需 |  |  |
| URS15 | 无瓶不灌功能。 | 必需 |  |  |
| URS16 | 无瓶不挂盖功能。 | 必需 |  |  |
| URS17 | 灌装方式为伺服灌装，主传动电机、跟踪、升降、灌装伺服电机采用三菱品牌，网带电机采用星光传动。 | 必需 |  |  |
| URS18 | 选用不锈钢泵（或其他更好的）进行灌装，灌装精度≤±2.0%，满足10ml规格的生产功能。 | 必需 |  |  |
| URS19 | 配备可靠的不锈钢单项阀防止药液滴漏；无瓶不灌装；采用消泡措施。 | 必需 |  |  |
| URS20 | 理盖斗及轨道采用不锈钢材质（S304），可拆卸。 | 必需 |  |  |
| URS21 | 应有效的防跳盖措施，加盖率不低于99.8％。 | 必需 |  |  |
| URS22 | 要求轧盖稳定、瓶盖封牢、瓶盖不被压花、轧刀调节方便、采用单刀轧盖，轧盖成功率≥99.9%。 | 必需 |  |  |
| URS23 | 压盖气密性合格率99.9%（检测方式一：将变色硅胶放入瓶内轧盖后，浸泡水中10天，无变色为合格。检测方式二：将灌轧后的口服液置于真空环境内，无漏液为合格。） | 必需 |  |  |
| URS24 | 报警系统 | 应设置声光报警系统。 | 必需 |  |  |
| URS25 |  | 在出现故障时自动停机，同时启动声光报警，红灯蜂鸣故障排除后不能自启，黄灯故障排除后恢复自动运行。 | 必需 |  |  |
| URS26 |  | 挤、缺瓶、缺盖报警停机。 | 必需 |  |  |

### 6.5　清洁要求

| 需求编号 | 用户需求 | 必达项要求 | 对应必达项是否满足要求（填“是”或“否” | 除对应需求必达项外，如另有详细描述请说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设备与产品直接接触的表面必须便于清洁，能完全排放积水和药液。设备整体应便于清洁消毒。 | 必需 |  |  |
| URS02 | 设备表面避免使用不易清洁的螺帽及沉头螺栓。 设备所有台面立柱必须倒角设计。 | 必需 |  |  |
| URS03 | 设备传动部件易于拆装、清洁、无清洁死角。 | 必需 |  |  |
| URS04 | 塑料或其它半刚性的或柔韧性材料表面应光滑，容易擦拭清洁。 | 必需 |  |  |
| URS05 | 设备部件能够耐受清洁剂及消毒剂的腐蚀。 | 必需 |  |  |

### 6.6　润滑剂要求

| 需求编号 | 用户需求 | 必达项要求 | 对应必达项是否满足要求（填“是”或“否” | 除对应需求必达项外，如另有详细描述请说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 对设备零部件润滑部位的清洁、润滑操作方便。 润滑油为无毒、食品级，不挥发，并附有证书。 | 必需 |  |  |
| URS02 | 设备供应方提供润滑油品牌号，润滑品应使用符合中国及EU/FDA标准要求的品牌规格。 | 必需 |  |  |
| URS03 | 供应方需提交所有润滑点的详细说明。 | 必需 |  |  |

### 6.7　安全要求

| 需求编号 | 用户需求 | 必达项要求 | 对应必达项是否满足要求（填“是”或“否” | 除对应需求必达项外，如另有详细描述请说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设备潜在危险源必须有标识、贴标签并做防护处理。 机械运动部件必须设有防护罩，或设置在防护区域内。 不影响机器性能下，设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。如果不可避免，必须设有安全防护（罩）等措施，并且有安全警示标识。 | 必需 |  |  |
| URS02 | 设备上所有的发热表面贴有警示。在正常操作情况下，设备表面温度应该低于45℃，在表面温度超过45℃的部分必须增加防护装置。 | 必需 |  |  |
| URS03 | 故障报警：在设备出现故障时，必须具有相应三色灯报警提示同时具有蜂鸣的信号，在人机画面上显示故障原因，并有提示对应故障解决方案。 | 必需 |  |  |
| URS04 | 动力故障时设备能够立即停稳，以保护操作人员、设备和产品；动力故障不能自动重启，必须人工操作；当设备发生过载时，能有效地停机。 | 必需 |  |  |
| URS05 | 设备其他安全性能符合国家相关设备安全标准。 | 必需 |  |  |
| URS06 | 系统所有安全互锁功能必须在设计文件中详细说明并确认。 | 必需 |  |  |

### 6.8　文件要求

| 需求编号 | 用户需求 | 必达项要求 | 对应必达项是否满足要求（填“是”或“否” | 除对应需求必达项外，如另有详细描述请说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 提供仪器、仪表校验证书和计量器具要提供计量合格证。 | 必需 |  |  |
| URS02 | 提供相关部件材质证明。 | 必需 |  |  |
| URS03 | 提供气动图（纸质版本和CAD电子版）。还有附在配电箱内的纸质版本。 | 必需 |  |  |
| URS04 | 提供面板图纸和电气示意图（纸质版本和电子版）。 | 必需 |  |  |
| URS05 | 提供设备位置图：用于在设备平面布局图上显示仪表和装置的位置。 | 必需 |  |  |
| URS06 | 应使用标签标明在设备平面布局图上指示每种主要的仪表或装置（即：设备内的电机和阀门）。 | 必需 |  |  |
| URS07 | 应使用控制面板编号：在设备平面布局图上指示每个控制面板。包括PLC面板，设备面板，操作人员终端（OT），接线盒等。 | 必需 |  |  |
| URS08 | 设备所使用的外购件，包括电气（如触摸屏、PLC、电机等）、机械需提供说明书。仪器仪表除说明书外需提供合格证。 | 必需 |  |  |
| URS09 | 提供一份全面的零备件清单及报价，报价要求两年内不变，同时提供储备量建议。 | 必需 |  |  |
| URS10 | 提供故障诊断指南。 | 必需 |  |  |
| URS11 | 提供所建议的预防性维护和润滑计划以及详细的步骤。 | 必需 |  |  |
| URS12 | DQ方案和报告书 | 必需 |  |  |
| URS13 | IQ方案和报告书 | 必需 |  |  |
| URS14 | OQ方案和报告书 | 必需 |  |  |
| URS15 | PQ方案和报告书 | 必需 |  |  |
| URS16 | FAT方案和报告书 | 必需 |  |  |
| URS17 | 供应商资质及质量保证资料 | 必需 |  |  |
| URS18 | 设备制造过程记录 | 期望 |  |  |
| URS19 | 产品质量测试以及质检记录 | 期望 |  |  |
| URS20 | 各设备、部件功能标准 | 期望 |  |  |
| URS21 | 软硬件设计标准（规范） | 期望 |  |  |
| URS22 | 与到货设备型号一致的设备操作手册 | 必需 |  |  |
| URS23 | 与到货设备型号一致的设备维护和服务手册 | 必需 |  |  |
| URS24 | 设备平面布局图、设备外部系统接口图（包括管线、电器位置和接口要求） | 必需 |  |  |
| URS25 | 设备相关部件厂商资质及证明性文件 | 期望 |  |  |
| URS26 | 电气、气动控制图、控制柜图纸、电气仪表组件规格表 | 必需 |  |  |
| URS27 | 装箱单 | 必需 |  |  |
| URS28 | 部件列表 | 必需 |  |  |

### 6.9　FAT、SAT、验证及确认要求

| 需求编号 | 用户需求 | 必达项要求 | 对应必达项是否满足要求（填“是”或“否” | 除对应需求必达项外，如另有详细描述请说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS01 | FAT要求：供应方应向王老吉药业公司提交设备功能设计说明书及设计方案，经王老吉药业公司确认后作为设备制造和验收的依据。 | 必需 |  |  |
| URS02 | FAT要求：供应方应向王老吉药业公司提交设备制造质量控制计划和制造进度，并在设备制造进度至关键质量控制点时通知王老吉药业公司，王老吉药业公司可根据需要进行现场监造。 | 必需 |  |  |
| URS03 | FAT要求：供应方应向王老吉药业公司提交设备出厂验收方案，经王老吉药业公司确认后作为出厂验收依据进行实施。 | 必需 |  |  |
| URS04 | FAT要求：供应方应提前一周将设备出厂测试安排计划通知王老吉药业公司。 | 必需 |  |  |
| URS05 | 在供应方工厂进行FAT，期间王老吉药业公司对设备是否满足技术要求进行确认，并提出整改项目，FAT整改项目完成后，签字验收后设备才能进行包装和发运。 | 必需 |  |  |
| URS06 | SAT要求：依据设备设计功能说明、设计技术指标及约定内容逐项验收。 | 必需 |  |  |
| URS07 | SAT要求：设备安装完毕，供应方应派技术人员协同王老吉药业公司进行产品试生产，能够连续无异常状态下试产10批次产品视为通过验收。如果试产过程中出现异常需整改，整改完成后重新测试能否正常通过10个批次的试产，如无法通过则继续重复上述步骤。 | 必需 |  |  |
| URS08 | 在设备完全交付使用前，供应方应完成下列验证：DQ、FAT、SAT、IQ、OQ。 | 必需 |  |  |

### 6.10安装、调试、验收要求

| 需求编号 | 用户需求 | 必达项要求 | 对应必达项是否满足要求（填“是”或“否” | 除对应需求必达项外，如另有详细描述请说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设备运到王老吉药业公司后，由王老吉药业公司负责卸车、搬运和就位，在此期间供应方应派技术人员现场指导，供应方负责设备就位后的内部连接。 | 必需 |  |  |
| URS02 | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备供应方和王老吉药业公司各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量，同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》，并且参加验收人员签字后归档。 | 必需 |  |  |
| URS03 | 供应方应在与王老吉药业公司约定的时间内完成设备安装调试工作。 | 必需 |  |  |
| URS04 | 供应方负责设备运输费用及安装调试期间所需的工器具、部件等的寄送费用。 | 必需 |  |  |
| URS05 | 供应方负责设备安装调试人员的食宿费用。 | 必需 |  |  |
| URS06 | 设备安装调试期间供应方人员应遵守王老吉药业公司的各项规章制度。 | 必需 |  |  |
| URS07 | 设备需单机运行、整线联动运行稳定、功能达标、可控。 | 必需 |  |  |
| URS08 | 机器安装完成后，供应商应有技术人员协同王老吉药业公司进行产品试生产，各项指标是否达到约定指标。在试运行过程中同样的问题多次发生，则供应商必须根除此问题后才能通过验收 | 必需 |  |  |
| URS09 | 设备稳定运行，各项指标符合要求，稳定生产不少于5批即通过验收。 | 必需 |  |  |

### 6.11　包装运输要求

| 需求编号 | 用户需求 | 必达项要求 | 对应必达项是否满足要求（填“是”或“否” | 除对应需求必达项外，如另有详细描述请说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 包装应满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。 | 必需 |  |  |
| URS02 | 机器到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必需 |  |  |
| URS03 | 设备供应方负责包装必须符合当地的运输法规，并标识充分的信息。 | 必需 |  |  |
| URS04 | 产品包装前，外露加工面应做防锈处理. 产品包装箱应牢固可靠，适合运输装卸的要求。包装箱应有可靠的防潮措施。产品运输过程中应小心轻放，不允许倒置和碰撞。 | 必需 |  |  |
| URS05 | 设备、随机专用工具及易损件应加以包装并固定在包装箱内，技术文件应妥善包装在包装箱内，包装箱应清晰标出发货及运输作业标志。运输.时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用 | 必需 |  |  |

### 6.12　服务与维护

| 需求编号 | 用户需求 | 必达项要求 | 对应必达项是否满足要求（填“是”或“否” | 除对应需求必达项外，如另有详细描述请说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 由供应方负责安装、调整、测试（FAT、SAT）和IQ/OQ的验证执行工作，协助王老吉药业公司完成PQ验证工作，供应方必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 必需 |  |  |
| URS02 | 培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员。 | 必需 |  |  |
| URS03 | 培训内容： 综合培训（掌握设备理论及背景知识） 现场培训（设备操作、设备维护保养、操作维修重点注意问题） | 必需 |  |  |
| URS04 | 设备供应方负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |  |  |
| URS05 | 每台设备提供一套维修工具（包括日常维护与专用工具）； 用于操作和维修的工具和设备一起提供。 | 必需 |  |  |
| URS06 | 零备件，如为订制，则需注明并提供图纸、制造商、报价及交货周期。 | 必需 |  |  |
| URS07 | 对于可能需要频繁更换的所有部件（液压、气动、润滑和电子类），保证最快速的更换。 | 必需 |  |  |
| URS08 | 设备保修期自验收合格（SAT及验证）后算起12个月。保修期内，因设备自身原因而产生的故障导致连续停机时间超过10天时，保修期限应向后顺延。 | 必需 |  |  |
| URS09 | 维修期限内供应方应到王老吉药业公司现场对设备作免费维护保养至少一次。 | 必需 |  |  |
| URS10 | 保修期内，卖方免费为王老吉药业公司维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，设备故障发生后，供应方接到王老吉药业公司服务通知后2小时内应回复；如需供应方派人到现场处理，应在24小时内到达。 | 必需 |  |  |
| URS11 | 每台设备免费提供3～5人次，3～5天的设备FAT验收及培训。 | 必需 |  |  |